EDITAL DA III MOSTRA DE ARTES CÊNICAS E MÚSICA

DO TEATRO GLÊNIO PERES

ANEXO VIII -  ESPECIFICAÇÕES DO TEATRO

Medidas - Altura aproximada de 5m (cinco metros)

- Palco: 6,63m x 4,02m

- Capacidade: 76 lugares (colocação de 10 cadeiras extras)

| Luz | Som |
| --- | --- |
| 6 refletores do tipo Fresnel 1000 W | 01 Mesa de áudio Behringer MX244A |
| 1 (uma) vara de 12 pontos na platéia; | 02 Microfones sem fio UHF JTS VF901/950 |
| 11 refletores do tipo PC (Plano Convexo) 1000W | 03 Equalizadores Stereo de 31 bandas Ciclotron CGC 2312S |
| Mesa de iluminação Tango 24 ADB com 24 canais de dimmer | 01 Reverb digital Yamaha VER 100 |
|  | 02 Amplificadores Stereo 300W RMS Markaudi MK4000 |
| No palco, 12 (doze) tomadas de 127/220V de 10A cada |  |
|  | 01 Amplificador Stereo 550W RMS Markaudi MK8000 |
| 2 (duas) varas de 12 pontos em cima do palco com lâmpadas HQI contendo 4 luminárias cada |  |
|  | 01 Amplificador Mono 100W RMS Hayonijk CG2500 |
|  | 02 Caixas Acústicas para lateral de palco Attac A590TP |
|  | 04 Caixas Acústicas monitor de palco Attac MV480 |
|  | 01 Rack metálico pintura eletrostática pó para dezoito unidades padrão rack |
|  | 01 Multicabo de dezenove vias com medusa, com conectores XLR fêmea e conectores macho XLR para ligação de 50m de comprimento |
|  | Fiação para as caixas acústicas, todos os cabos com 2,5mm2 polarizados de acordo com o projeto de ligações |

Planta Baixa a seguir: